Kyocera  ECOSYS M2640idw, цифров копир/принтер/ скенер/факс със следните параметри по технологията HyPAS за по-гъвкави клиентски решения с 10,9 см. пълноцветен активен дисплей.

Размер на оригинала: максимум  А4.

Размер на копието: максимум А4.

Разделителна способност: 1200х1200 dpi

Първо копие при копиране: след 6,4 секунди.

Първо копие при принтиране: след 6,4 секунди.

Време на загряване: до 20 секунди.

Интервал на увеличение и намаление :от 25% до 400% ръчно през 1% и фиксирани стойности.

Скорост на копиране: 40 копия за минута.

Maксимално месечно натоварване: 50 000 копия

Оптимално месечно натоварване: 10 000 копия.

Консуматив: тонер ТК-1170 за 7 200 копия, стартов тонер за 3 600 к.

Барабан: за  100 000 копия.

Памет: 512 МВ стандартно, максимално 1 536 МВ.

Устройство за двустранно принтиране: стандартно.

Подаване на документа: ръчно или автоматично, стандартно монтиран двустранен подавач на документи.

Подаване на хартията: фронтална касета за 250 листа и преден мултифидер до 100 листа. Максимален капацитет на хартия 850 листа при монтирани две допълнителни тави PF-1100.

Контрол на контраста: текст, фото и текст+фото и автоматично.

Цвят на копиране: черен .

Размери (ШхДхВ): 417х412х437 мм.

Тегло: 19 кг.

# Функция принтер-стандартна

Разделителна способност: оптична 1200х1200 dpi  при 256 нива,

Памет: 512 МВ стандартно, максимално 1 536 МВ.

Скорост на печат: 40 копия за минута за А4.

Размер на хартията: максимум А4.

Интерфейс: USB 2.0 USB памет, Fast Ethernet 10/100/1000 base TX, Wireless LAN

# Функция скенер-стандартна

Тип сканиране: сканиране към e-mail,РС – черно-бяло или цветно,

Разделителна способност: оптична 600,400,300,200 dpi  при 256 нива,

Скорост на сканиране: 40 копия за минута за А4 при черно-бяло сканиране и 300 dpi  и 23 копия за минута за А4 при цветно сканиране и 300 dpi.

Размер на хартията: максимум А4.

Интерфейс: USB 2.0 USB памет, Fast Ethernet 10/100/1000 base TX, Wireless LAN

# Функция факс- стандартна

Стандарт: Super G3,

Скорост на модема: 33.6 Kbps,

Скорост на изпращане: 3,0 сек. .

Размер на оригинала: максимум А4.

Памет: за минимум 256 листа

Гаранционен срок - 1 година или 100 000 копия което настъпи първо.

Цена – 1 443.00/1 731.60 без/с  ДДС.

Тонер ТК-1170  – 189,00/226.80 лв. без/с  ДДС за 7 200 копия