Kyocera  ECOSYS M6000ifx, цифров копир/принтер/ скенер/ факс по технологията HyPAS за по-гъвкави клиентски решения с пълноцветен 7 инчов активен дисплей.

Размер на оригинала: максимум  А4.

Размер на копието: максимум А4.

Разделителна способност: 1200х1200 dpi при принтиране и  600х600 dpi при сканиране и копиране

Първо копие: след 4,5 секунди.

Време на загряване: до 25 секунди.

Интервал на увеличение и намаление от 25% до 400% ръчно през 1% и фиксирани стойности.

Скорост на копиране: 60 копия за минута.

Максимално месечно натоварване: 300 000 копия.

Оптимално месечно натоварване: 30 000 копия.

Максимален живот на устройството: 1 000 000 копия или 5 години.

Максимално месечно сканиране: 4 800 страници.

Консуматив: тонер ТК-3440 за 40 000 копия, стартов тонер за 11 000 копия.

Барабан: за  500 000 копия.

Памет: 1.5 GВ стандартно, максимално 3,5 GВ и опционално SSD 64/256/512 GB.

Устройство за двустранно копиране: стандартно.

Подаване на документа: ръчно или автоматично, стандартно монтиран еднопасов двустранен подавач.

Подаване на хартията: фронтална касета за 500 листа и преден мултифидер до 100 листа. Максимален капацитет на хартия 2 600 листа при монтирани четири допълнителни тави PF-3110.

Контрол на контраста: текст, фото и текст+фото и автоматично.

Цвят на копиране: черен .

Размери (ШхДхВ): 480х495х610 мм.

Тегло: 24,5 кг.

# Функция принтер-стандартна

Разделителна способност: оптична 1200х1200 dpi  при 256 нива,

Памет: 1.5 GВ стандартно, максимално 3,5 GВ и опционално SSD 64/256/512 GB.

Скорост на печат: 55 копия за минута за А4.

Размер на хартията: максимум А4.

Интерфейс: USB 2.0, USB Host, Giga bit Ethernet 10/100/1000 base TX

# Функция скенер-стандартна

Тип сканиране: сканиране към e-mail, РС, USB Host  – черно-бяло или цветно,

Разделителна способност: оптична 600,400,300,200 dpi  при 256 нива,

Скорост на сканиране при едностранно/двустранно: 60/120 копия за минута за А4 при черно-бяло сканиране и 300 dpi  и 40/80 копия за минута за А4 при цветно сканиране и 300 dpi.

Размер на хартията: максимум А4.

Интерфейс: USB 2.0, USB Host, Giga bit Ethernet 10/100/1000 base TX

# Функция факс- стандартна

Стандарт: Super G3,

Скорост на модема: 33.6 Kbps,

Скорост на изпращане: 2 сек.

Размер на оригинала: максимум А4.

Памет: за минимум 256 листа

Гаранционен срок - 1 години или 500 000 копия което настъпи първо.

Цена  – 4 100.00/4 920.00 лв. без/с  ДДС.

Тонер ТК-3440 – 355,00/426.00 лв. без/с  ДДС за 40 000 копия