Kyocera  ECOSYS M8124cidn, цветен копир/принтер/ скенер/ факс*/,  по технологията HyPAS за по-гъвкави клиентски решения с пълноцветен  10,92 см активен дисплей.

Размер на оригинала: максимум  А3.

Размер на копието: максимум А3.

Разделителна способност: 1 200х1 200 dpi  и 256 нива.

Първо копие: след 8,5 секунди.

Време на загряване: до 30 секунди.

Подаване на документа: ръчно или автоматично, стандартно монтиран RADF.

Устройство за двустранно копиране: стандартно.

Интервал на увеличение и намаление:от 25% до 400% ръчно през 1% и фиксирани стойности.

Скорост на копиране: 24 копия за минута А4

Консуматив: : тонер черен ТК-8115К за 12 000 копия и цветни ТК-8115С, ТК-8115М и ТК-8115Y всеки за 6 000 копия Машината е комплектован със стартови тонери за 3 000 копия за ТК-895К и 1 500 копия за останалите.

Барабанни модули: за  200 000 копия.

Подаване на хартията: фронтални касети за по 500 листа и страничен мултифидер до 100 листа стандартно. Максимален капацитет на хартия 1 600 листа

Контрол на контраста: автоматично, текст, фото и текст и фото.

Цвят на копиране: цветно или черено-бяло.

Размери (ШхДхВ): 590х590х753 мм.

Тегло: 79 кг.

# Функция принтер-стандартна

Разделителна способност: оптична 1 200х1 200 dpi  при 256 нива.

Памет: 1,5 GB стандартно, максимално 3 GВ + 128 GB SSD.

Скорост на печат: 24 копия за минута за А4.

Размер на хартията: максимум А3.

Интерфейс: USB 2.0, 2 x USB памет, Fast Ethernet 10/100/1000 base TX, опционален Wi-Fi

# Функция скенер- стандартна

Тип сканиране: сканиране към РС,сканиране към e-mail, сканиране по мрежа – черно-бяло или цветно

Разделителна способност: оптична 600,400,300,200 dpi  при 256 нива,

Скорост на сканиране: малсимално 50 черно-бели или цветни сканирания за минута за А4 при 300dpi.

Размер на хартията: максимум А3.

Интерфейс: USB 2.0, 2 x USB памет, Fast Ethernet 10/100/1000 base TX, опционален Wi-Fi

# Функция факс-опция*

Стандарт: Super G3

Скорост на модема: 33.6 Kbps

Скорост на изпращане: 2 сек.

Размер на оригинала: А3, А4

Гаранционен срок - 1 година или 200 000 копия което настъпи първо.

Цена за ECOSYS M8124cidn – 3 728.00/4 473.60 лв. без/с ДДС

Тонер – ТК-8115К за 12 000 копия 156,00/187.20 лв. без/с  ДДС

ТК-8115C/M/Y за 6 000 копия146,00/175.20 лв. без/с  ДДС