## Kyocera ECOSYS MA4500x_MA4500fx*, копир/принтер/скенер/факс*, със следните параметри:

Размер на оригинала: максимум  А4.

Размер на копието: максимум А4.

Разделителна способност: 1200х1200 dpi

Първо копие: след 6 секунди.

Време на загряване: до 16 секунди.

Интервал на увеличение и намаление от 25% до 400% ръчно през 1% и фиксирани стойности.

Скорост на копиране: 45 копия за минута.

Максимално месечно натоварване: 150 000 копия.

Оптимално месечно натоварване: 20 000 копия.

Максимален живот на устройството: 900 000 копия или 5 години

Максимално месечно сканиране: 1 800 страници.

Консуматив: тонер за 12 500 копия – ТК-3400

принтера е комплектован със стартов тонер за 6 000 копия

Барабан и девелоперен модул: за  300 000 копия.

Памет: 1.0 GВ стандартно, максимално 3,0 GВ и опционално SSD 64/256/512 GB.

Устройство за двустранно копиране: стандартно.

Подаване на документа: ръчно или автоматично, стандартно монтиран реверсивен подавач.

Подаване на хартията: фронтална касета за 500 листа и преден мултифидер до 100 листа. Максимален капацитет на хартия 2 600 листа при монтирани четири допълнителни тави PF-3110.

Контрол на контраста: текст, фото и текст+фото и автоматично.

Цвят на копиране: черен .

Размери (ШхДхВ): 475х476х575 мм.

Тегло: 22,3 кг.

# Функция принтер-стандартна

Разделителна способност: оптична 1200х1200 dpi  при 256 нива,

Памет: 1.0 GВ стандартно, максимално 3,0 GВ и опционално SSD 64/256/512 GB.

Скорост на печат: 45 копия за минута за А4.

Размер на хартията: максимум А4.

Интерфейс: USB 2.0, USB Host, Giga bit Ethernet 10/100/1000 base TX

# Функция скенер-стандартна

Тип сканиране: сканиране към e-mail, РС, USB Host  – черно-бяло или цветно,

Разделителна способност: оптична 600,400,300,200 dpi  при 256 нива,

Скорост на сканиране: 60 копия за минута за А4 при черно-бяло сканиране и 300 dpi  и 40 копия за минута за А4 при цветно сканиране и 300 dpi  .

Размер на хартията: максимум А4.

Интерфейс: USB 2.0, 2хUSB Host, Giga bit Ethernet 10/100/1000 base TX

# Функция факс- стандартна за MA4500fx

Стандарт: Super G3,

Скорост на модема: 33.6 Kbps,

Скорост на изпращане: 2 сек.

Размер на оригинала: максимум А4.

Памет: за минимум 256 листа

Гаранционен срок - 1 години или 300 000 копия което настъпи първо.

Цена за МA4500x – 1872.00/2246.40 лв. без/с  ДДС.

Цена за MA4500fx – 2 050.00/2 460.00 лв. без/с  ДДС.

Тонер ТК-3400 – 190,00/228.00 лв. без/с  ДДС за 12 500 копия