Kyocera TASKalfa 2021/2321, копир, принтер, цветен скенер, факс* със следните параметри:

Размер на оригинала: максимум  А3.

Размер на копието: максимум А3.

Разделителна способност: 600х600 dpi  и 256 нива на сивото.

Първо копие: след 5.7 секунди.

Време на загряване: до 18.8  секунди.

Подаване на документа: ръчно или автоматично при монтиран DP-480.

Устройство за двустранно копиране: опционално при монтирано DU-480

Интервал на увеличение и намаление:от 25% до 400% ръчно през 1% и 5 фиксирани стойности.

Скорост на копиране: 20/23 копия за минута

Maксимално месечно натоварване:20 000 копия

Консуматив: тонер за 16 000 копия. Стартов тонер за 3 000 копия

Барабанен модул: за  150 000 копия.

Подаване на хартията: фронтална касета за 300 листа и страничен мултифидер до 100 листа стандартно. Максимален капацитет на хартия 1300 листа

Контрол на контраста: автоматично, текст, фото и текст и фото.

Цвят на копиране: черен .

Размери (ШхДхВ): 565 x 527 x 455 мм.

Тегло: 27 kg

# Функция принтер-стандартна

Разделителна способност: оптична 600х600 dpi  при 256 нива до 1800х600 dpi с KIR 2,

Памет: 256 МВ стандартно.

Скорост на печат: 20/23 копия за минута за А4.

Размер на хартията: максимум А3.

Интерфейс: USB 2.0, опционално Fast Ethernet 10/100 base TX

# Функция скенер- стандартна

Тип сканиране: сканиране към РС,сканиране към e-mail, TWAIN – черно-бяло или цветно.

Разделителна способност: оптична 600,400,300,200 dpi  при 256 нива.

Скорост на сканиране: малсимално 23 копия за минута за А4 при 600dpi.

Размер на хартията: максимум А3.

Интерфейс: USB 2.0, опционално Fast Ethernet 10/100 base TX

# Функция факс-опция* - изисква се монтирано DP-480

Стандарт: Super G3

Скорост на модема: 33.6 Kbps

Скорост на изпращане: 4 сек.

Размер на оригинала: А3, А4

Гаранционен срок - 1 година или 150 000 копия което настъпи първо.

Цена на основното тяло за TASKalfa 2021 – 1 787.00/2 144.40 без/с ДДС

Цена на основното тяло за TASKalfa 2321 – 2 124.00/2 548.80 без/с ДДС

Тонер TK-4145 – 136,00/163.20 лв. без/с  ДДС за 16 000 копия