Kyocera TASKalfa 308ci, цветен копир/принтер/ скенер/факс*, по технологията HyPAS за по-гъвкави клиентски решения с. пълноцветен активен дисплей с размер 17,8 см  (7 inch).

Размер на оригинала: максимум  А4.

Размер на копието: максимум А4.

Разделителна способност: 1 200х1200 dpi.

Първо копие: при принтиране след 7/8 секунди, при копиране след 6,4/7,8 секунди при чернобяло/цветно

Време на загряване: до 20  секунди.

Подаване на документа: ръчно или автоматично, стандартно монтиран двустранен подавач на документи за 75 листа.

Устройство за двустранно копиране: стандартно.

Интервал на увеличение и намаление:от 25% до 400% ръчно през 1% и  фиксирани стойности.

Скорост на копиране: 30 стр./мин  за А4 черно-бяло и  цветно

Maксимално месечно натоварване: 100 000 копия.

Оптимално месечно натоварване: 20 000 копия.

Консуматив: 	тонер черен за 15 000 копия, тонер цветен за 7 000 копия всеки, няма стартови тонери.

Барабанен модул: за 200 000 копия.

Подаване на хартията: фронтална касета за 500 листа и преден мултифидер за 100 лист. Максимален капацитет на хартия 3 100 листа.

Контрол на контраста: автоматично, текст, фото и текст и фото.

Цвят на копиране: цветно или черено-бяло .

Размери (ШхДхВ): 550х507х737 мм.

Тегло:49.6 кg.

# Функция принтер-стандартна

Разделителна способност: оптична 1 200х1 200 dpi.

Памет: 3.0 GВ стандартно, максимално 32.0 GВ или 128GB SSD.

Скорост на печат: 30 копия за минута за А4.

Размер на хартията: максимум А4.

Интерфейс: USB 2.0 памет, Fast Ethernet 10/100/1000 base TX , опционално USB 2.0, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)

# Функция скенер- стандартна

Тип сканиране: сканиране към РС,сканиране към e-mail, сканиране по мрежа, сканиране към  USB памет – цветно или черно-бяло

Разделителна способност: оптична  цветно 600х600 dpi или черно-бяло 600,400,300,200 dpi  при 256 нива на сивото,

Скорост на сканиране: 40 листа А4 за минута черно-бяло при 300dpi и 30 листа за минута черно-бяло при 600dpi  и цветно при 300dpi.

Размер на хартията: максимум А4.

Интерфейс:USB 2.0 памет, Fast Ethernet 10/100/1000 base TX , опционално USB 2.0, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)

# Функция факс – опция*

Стандарт: Super G3

Скорост на модема: 33.6 Kbps

Скорост на изпращане: 3 сек.

Размер на оригинала: А4

Гаранционен срок - 1 години или 200 000 копия, което настъпи първо.

Цена – 2 983.00/3 579,60 лв. без/с  ДДС

Тонер – 	ТК-5195К за 15 000 копия 138,00/165.60 лв. без/с  ДДС

ТК-5195C/M/Y за 7 000 копия 240,00/288.00 лв. без/с  ДДС