Kyocera TASKalfa 358ci, цветен копир/принтер/ скенер/факс*, по технологията HyPAS за по-гъвкави клиентски решения с. пълноцветен активен дисплей с размер 17,8 см (7 inch)..

Размер на оригинала: максимум  А4.

Размер на копието: максимум А4.

Разделителна способност: 1 200х1 200 dpi.

Първо копие: при принтиране след 5,5/6,5 секунди, при копиране след 5,9/7,3 секунди при чернобяло/цветно

Време на загряване: до 20  секунди.

Подаване на документа: ръчно или автоматично, необходимо е монтаж на документи. DP-5100 реверсивен двустранен подавач на документи за 75 листа, DP-5120 еднопасов двустранен подавач на документи за 100 листа или DP-5130 за 270 листа. Всички подавачи приемат непрекъснат лист до 1 900 см.

Устройство за двустранно копиране: стандартно.

Интервал на увеличение и намаление:от 25% до 400% ръчно през 1% и  фиксирани стойности.

Скорост на копиране: 35 стр./мин  за А4 черно-бяло и  цветно

Maксимално месечно натоварване: 100 000 копия.

Оптимално месечно натоварване: 25 000 копия.

Консуматив: 	тонер черен за 18 000 копия, тонер цветен за 12 000 копия всеки, няма стартови тонери.

Барабанен модул: за 200 000 копия.

Подаване на хартията: фронтална касета за 500 листа и преден мултифидер за 100 лист. Максимален капацитет на хартия 3 100 листа.

Контрол на контраста: автоматично, текст, фото и текст и фото.

Цвят на копиране: цветно или черено-бяло .

Размери (ШхДхВ): 550х507х612 мм. без подавач на документи.

Тегло:48 кg. без подавач на документи.

# Функция принтер-стандартна

Разделителна способност: оптична 1 200х1 200 dpi.

Памет: 2 GВ стандартно и 8 GB SSD, опционално HDD 320 GB

Скорост на печат: 35 копия за минута за А4.

Размер на хартията: максимум А4.

Интерфейс: USB 2.0 памет, Fast Ethernet 10/100/1000 base TX , опционално USB 2.0, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)

# Функция скенер- стандартна

Тип сканиране: сканиране към РС,сканиране към e-mail, сканиране по мрежа, сканиране към  USB памет – цветно или черно-бяло

Разделителна способност: оптична  цветно 600х600 dpi или черно-бяло 600,400,300,200 dpi  при 256 нива на сивото,

Скорост на сканиране: с DP-5100 60 страници А4 за минута черно-бяло при 300dpi и 40 страници за минута черно-бяло при 600dpi  и цветно при 300dpi. с DP-5120 120 страници А4 за минута черно-бяло при 300dpi и 80 страници за минута черно-бяло при 600dpi  и цветно при 300dpi. с DP-5130 до 170 страници.

Размер на хартията: максимум А4.

Интерфейс: USB 2.0 памет, Fast Ethernet 10/100/1000 base TX , опционално USB 2.0, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)

# Функция факс – опция*

Стандарт: Super G3

Скорост на модема: 33.6 Kbps

Скорост на изпращане: 3 сек.

Размер на оригинала: А4

Гаранционен срок - 1 години.

Цена на основното тяло – 3 841.00/4 609,20 лв. без/с  ДДС

Цена на DP-5100 – 778.00/933.60 лв. без/с  ДДС

Тонер – 	ТК-5205К за 18 000 копия 102,00/122.40 лв. без/с  ДДС

ТК-5205C/M/Y за 12 000 копия 210,00/252.00 лв. без/с  ДДС