Kyocera TASKalfa 7003i/8003i/9003i, копир/ принтер/ скенер/, по технологията HyPAS за по-гъвкави клиентски решения:

Размер на оригинала: максимум  А3.

Размер на копието: максимум А3.

Разделителна способност: 1200х1200 dpi  и 256 нива на сивото.

Първо копие: за TASKalfa 7003i: до 4.0 секунди

за TASKalfa 8003i: до 3.9 секунди.

за TASKalfa 9003i: до 3.8 секунди.

Време на загряване: до 30  секунди.

Подаване на документа: ръчно или автоматично при монтиран DP-7130 за 270 листа за двустранно еднократно сканиране с ултразвуков сензор.

Устройство за двустранно копиране: стандартно.

Интервал на увеличение и намаление:от 25% до 400% ръчно през 1% и фиксирани стойности.

Скорост на копиране:

за TASKalfa 7003i: 70/35 стр./мин  за А4/А3

за TASKalfa 8003i: 80/40 стр./мин  за А4/А3

за TASKalfa 9003i: 90/45 стр./мин  за А4/А3

Консуматив: тонер ТК-6725 за 70 000 копия.

Барабанен модул: за  600 000 копия.

Подаване на хартията: две фронтални касети за по 500 листа с дебелина на хартията 60–300 g/m2 и страничен мултифидер до 150 листа с дебелина на хартията 60–300 g/m2 . Плакат с дебелина на хартията 136–256 g/m2 и размер 320 x 1,220 mm.  Максимален капацитет на хартия 7 650 листа

Контрол на контраста: автоматично, текст, фото и текст и фото.

Цвят на копиране: черен .

Размери (ШхДхВ): 602 x 665 x 790 мм.

Тегло: 83 кg.

# Функция принтер-стандартна

Разделителна способност: 1200х1200 dpi  и 256 нива на сивото.

Памет: 4 GВ, 8 GB SSD и твърд диск 320 GB

Скорост на печат: като при копиране

Размер на хартията: максимум А3.

Интерфейс: USB 3.0, 4 х USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 base TX

# Функция скенер- стандартна

Тип сканиране: сканиране към РС,сканиране към e-mail, сканиране към USB памет, сканиране по мрежа – черно-бяло и цветно

Разделителна способност: оптична 600,400,300,200 dpi  при 256 нива,

Скорост на сканиране: малсимално 220 черно-бели и цветни изображения при монтирано DP-7130.

Размер на хартията: максимум А3.

Интерфейс: USB 3.0, 4 х USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 base TX

Гаранционен срок - 1 година или 600 000 копия което настъпи първо.

Тонер TK-6725 - 253.00/303.60 лв. без/с  ДДС за 70 000 копия