Kyocera TASKalfa MZ4000i, копир/ принтер/ скенер/ факс*, по технологията HyPAS за по-гъвкави клиентски решения с пълноцветен  25,65 (10.1 inch) см активен дисплей.

Размер на оригинала: максимум  А3.

Размер на копието: максимум А3.

Разделителна способност: 1 200х1 200 dpi при принтиране и 600х600 dpi при копиране и сканиранеи 256 нива.

Първо копие: до 4.2 секунди

Време на загряване: до 18  секунди.

Подаване на документа: ръчно или автоматично при монтиран DP-7150 за 140 листа за двустранно двукратно сканиране, DP-7140 за 50 листа за двустранно двукратно сканиране, DP-7160 за 320 листа за двустранно еднократно сканиране или 7170 за 320 листа за двустранно еднократно сканиране с дедектор на телбодирани листа.

Устройство за двустранно копиране: стандартно.

Интервал на увеличение и намаление:от 25% до 400% ръчно през 1% и фиксирани стойности.

Скорост на копиране: 40/21 стр./мин  за А4/А3

Консуматив: тонер ТК-7235 за 35 000 копия.

Барабанен модул: за  600 000 копия.

Подаване на хартията: две фронтални касети за по 500 листа с дебелина на хартията 60–163 g/m2 и страничен мултифидер до 100 листа с дебелина на хартията 45–256 g/m2 . Максимален капацитет на хартия 4 100 листа

Контрол на контраста: автоматично, текст, фото и текст и фото.

Цвят на копиране: черен .

Размери (ШхДхВ): 594 x 696 x 680 мм.

Тегло: 58 кg.

# Функция принтер-стандартна

Разделителна способност: оптична 1 200х1 200 dpi  при 256 нива на сивото.

Памет:4 GВ, 32 GB SSD и опционално твърд диск 320 GB или 1 ТВ

Скорост на печат: като при копиране

Размер на хартията: максимум А3.

Интерфейс: USB 3.0, 4 х USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 base TX

# Функция скенер- стандартна

Тип сканиране: сканиране към РС,сканиране към e-mail, сканиране по мрежа – черно-бяло и цветно

Разделителна способност: оптична 600,400,300,200 dpi  при 256 нива,

Скорост на сканиране: максимално 200 черно-бели или цветни двустранни изображения формат А4 и 100 черно-бели или цветни едностранни изображения формат А4 при монтирано DP-7170 или DP-7160.

Размер на хартията: максимум А3.

Интерфейс: USB 3.0, 4 х USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 base TX

# Функция факс-опция*	/изисква се монтиран подавач на документи/

Стандарт: Super G3

Скорост на модема: 33.6 Kbps

Скорост на изпращане: 2 сек.

Размер на оригинала: А3, А4

Гаранционен срок - 1 година или 600 000 копия което настъпи първо.

Цена на основното тяло – 6 386.00/7 663.20 лв. без/с ДДС.

Тонер TK-7235 - 264.00/316.80 лв. без/с  ДДС за 35 000 копия