## Kyocera ECOSYS P6235cdn, цветен лазерен принтер с вграден дуплекс и ниска цена на копията със следните параметри:

Скорост на принтиране: 35 копия за минута А4 в черно-бял и цветен режим.

Разделителна способност: 1 200х 0200 dpi

Процесор: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz

Първо принтиране: след 6,5/7,5 секунди при черно-бяло/цветно копие.

Време на загряване: до 25 секунди.

Консуматив: тонер черен ТК-5280К за 13 000 копия и цветни ТК-5280С, ТК-5280М и ТК-5280Y всеки за 11 000 копия. Принтера е комплектован със стартови тонери – черен за 6 000 копия и цветни за 5 000 копия

Барабани и девелоперни модули: за  200 000 копия.

Памет: 1 GВ, максумум 3 GB + 128 GВ SSD.

Подаване на хартията: фронтална касета за 500 листа и преден мултифидер за 100 листа.

Опционално до три фронтални касети за 500 листа всяка PF-5100

Цвят на принтиране: пълноцветен .

Интерфейс: USB 2.0 USB,  Gigabit Ethernet 10/100/1000 base TX и 2 USB порт за USB Flash Memory

Емулации: PCL6 и KPDL 3 (PostScript 3 съвместим),

Максимално месечно натоварване: 100 000 копия за месец.

Оптимално месечно натоварване: 15 000 копия за месец.

Размери (ШхДхВ): 390х532х470 мм.

Тегло: 29,00 кг.

Гаранционен срок - 1 година или 200 000 копия което настъпи първо.

Цена -  1 144.00/1 372.80 лв. без/с  ДДС

Тонер – 	ТК-5280К за 13 000 копия 317,00/380.40 лв. без/с  ДДС

ТК-5280C/M/Y за 11 000 копия 407,00/488.40 лв. без/с  ДДС